报告编号 2013-125

水  质  检  测  报  告  书

申请单位      安徽蓝田特种龟鳖有限公司

检测机构名称  芜湖县水生动物疫病防治站

检验类别              养殖池塘用水

报告日期 2013 年  07 月  12   日

检 测 报 告

第1页共3页

| 受检单位 | 安徽蓝田特种龟鳖养殖有公司 | 检测类别 | 委托检验 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地点 | 皖无为县陡沟镇红星村 | 检测目的 | 养殖环境检测 |
| 抽检样品种类 及样品数量 | 淡水养殖用水样品1件， 淡水 养殖排放废水样品1件， 约4000ML | 委托日期 | 2013年7月11日 |
| 检测依据 （标准编号及名称） | GB/T 5750、7475、7485、 7485、7483等 | 检测项目 （参数） | PH、Pb、Cr、Cd、As等 |
| 主要检测仪器 |  | 实验环境条件 | 温度 | 26 ℃ |
|  |  |  | 湿度 | 50% |
| 检 测 结 论 | 按照淡水养殖用水水质NY 5051-2011、地表水环境质量标准 GB3838-2002规定的数值，所有检验指标结果均在标准数值范围内，检测合格。 （检测专用章） 2013年7月 12日 |
| 备注 | 样品检测结果见附表。 |

批准                       审核                       制表

附表

养 殖 用 水 检 测 结 果

第2页  共3页

| 样品类型 | 淡水养殖用水 | 样品总数 | 淡水养殖用水 水样样品1件 | 依据 | NY 5051-2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品编号 | 采样地点 | 检测项目 | 标准要求 | 计量单位 | 检测结果 | 单项判定 | 备注 |
| 2013-125 | 陡沟镇红星村 | 色、臭、味 | 不得有异色、 异臭、异味 | 无色、无臭、无味 | 合格 |
|  |  | 总大肠菌群 | ≤5000 | 个/L | 130 | 合格 |  |
|  |  | 汞 | ≤0.0005 | mg/L | 0.000083 | 合格 |  |
|  |  | 镉 | ≤0.005 | mg/L | 未检出 | 合格 |  |
|  |  | 铅 | ≤0.05 | mg/L | 未检出 | 合格 |  |
|  |  | 铬（六价） | ≤0.1 | mg/L | 0.013 | 合格 |  |
|  |  | 铜 | ≤0.01 | mg/L | 未检出 | 合格 |  |
|  |  | 锌 | ≤0.1 | mg/L | 0.012 | 合格 |  |
|  |  | 砷 | ≤0.05 | mg/L | 0.0099 | 合格 |  |
|  |  | 氟化物 | ≤1 | mg/L | 0.18 | 合格 |  |
|  |  | 石油类 | ≤0.05 | mg/L | 未检出 | 合格 |  |
|  |  | 挥发性酚 | ≤0.005 | mg/L | 未检出 | 合格 |  |
|  |  | 甲基对硫磷 | ≤0.0005 | mg/L | 未检出 | 合格 |  |
|  |  | 马拉硫磷 | ≤0.005 | mg/L | 未检出 | 合格 |  |
|  |  | 乐果 | ≤0.1 | mg/L | 未检出 | 合格 |  |
|  |  | 六六六（丙体） | ≤0.002 | mg/L | 未检出 | 合格 |  |
|  |  | 滴滴滴涕 | ≤0.001 | mg/L | 未检出 | 合格 |  |

养 殖 排 放 废 水 检 测 结 果

第3页  共3页

| 样品类型 | 养殖排放废水 | 样品总数 | 养殖排放废水 水样样品1件 | 依据 | GB 3838-2002 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品编号 | 采样地点 | 检测项目 | 标准要求 | 计量单位 | 检测结果 | 单项判定 | 备注 |
| 2013-125 | 陡沟镇红星村 | 悬浮物 | ≤100 | mg/L | 15 | 合格 |  |
|  |  | PH | 6-9 |  | 7.5 |  |  |
|  |  | 化学需氧量 | ≤25 | mg/L | 2 | 合格 |  |
|  |  | 生化需氧量 | ≤15 | mg/L | 4 | 合格 |  |
|  |  | 锌 | ≤1.0 | mg/L | 0.15 | 合格 |  |
|  |  | 铜 | ≤0.2 | mg/L | 未检测 | 合格 |  |
|  |  | 总磷 | ≤1.0 | mg/L | 0.22 | 合格 |  |
|  |  | 总氮 | ≤5 | mg/L | 0.9 | 合格 |  |
|  |  | 硫化物 | ≤0.5 | mg/L | 未检测 | 合格 |  |
|  |  | 总余氯 | ≤0.2 | mg/L | 未检测 | 合格 |  |